## Slide 1
Nuevos trabajos CTN 133/SC 1 Infraestructuras
Encuentro UNE-SETELECO: Nuevas Normas de Infraestructuras de Telecomunicaciones
Madrid, 5 de abril de 2022

## Slide 2
UNE 133100: Infraestructuras para redes de telecomunicaciones
  UNE 133100-1:2021 Parte 1: Canalizaciones subterráneas.
  UNE 133100-2:2021 Parte 2: Arquetas y cámaras de registro.
  UNE 133100-3:2021 Parte 3: Tramos interurbanos.
  UNE 133100-4:2021 Parte 4: Líneas aéreas.
  UNE 133100-5:2021 Parte 5: Instalación en fachada.
  UNE 133100-6:XXXX Parte 6: Criterios de diseño de redes multioperador para urbanizaciones
Norma UNE SAWAPs
Nuevos trabajos CTN133/SC1

## Slide 3
Normativa (Art. 36 LGTel, 51 PLGTel): Proyectos de urbanización deberán prever infraestructura de obra civil para redes. Pueden incluir elementos pasivos. Se integrarán en el dominio público municipal y se pondrán a disposición de los operadores.
Objeto:
  Complementar las 5 partes anteriores de la norma 133100 con unos criterios de diseño que permitan adecuar las nuevas actuaciones urbanísticas de zonas residenciales, comerciales o industriales, con las canalizaciones y espacios necesarios para que los operadores puedan desplegar sus redes reduciendo el coste de despliegue y los tiempos necesarios.
UNE 133100-6: Urbanizaciones

## Slide 4
- Criterios que permitan diseñar las infraestructuras de telecomunicaciones en urbanizaciones, estableciendo:
  Topologías adecuadas para las canalizaciones.
  Dimensionamiento para las canalizaciones, arquetas y espacios necesarios para albergar redes de telecomunicación, en coordinación con el resto de servicios.
  Dimensionamiento y ubicación de recintos de telecomunicaciones, armarios o registros, portadores, equipos, cableados compartidos y elementos asociados.
- Editores: AOTEC, COIT y FENITEL
UNE 133100-6: Urbanizaciones

## Slide 5
- Normativa:
  Código Europeo Comunicaciones Electrónicas (DIRECTIVA (UE) 2018/1972).
  REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2020/1070 de la COMISIÓN, de 20 de julio de 2020, por el que se especifican las características de los puntos de acceso inalámbrico para pequeñas áreas.
  Nueva Ley General de Telecomunicaciones (PL 121/000074).
Norma UNE SAWAPs

## Slide 6
Definición SAWAP (Punto de acceso inalámbrico para pequeñas áreas):
  Equipo de baja potencia con un tamaño reducido y corto alcance, utilizando un espectro bajo licencia o una combinación de espectro bajo licencia y exento de licencia, que puede estar dotado de una o más antenas de bajo impacto visual, y que permite el acceso inalámbrico a una red de comunicaciones electrónicas (fija o móvil).
  Se compone de diferentes elementos, como una unidad de procesamiento de la señal, un sistema de antenas, conexiones por cable y una carcasa. En algunos casos, el sistema de antenas, o partes del mismo, podría instalarse por separado.
Norma UNE SAWAPs

## Slide 7
Condiciones de instalación (Art. 52.5 PLGTel):
  Cualquier infraestructura física controlada por las administraciones públicas que sea técnicamente apta para acoger SAWAP o que sea necesaria para conectar dichos puntos de acceso a una red troncal, en particular mobiliario urbano, como postes de luz, señales viales, semáforos, vallas publicitarias, paradas de autobús y de tranvía y estaciones de metro.
Norma UNE SAWAPs

## Slide 8
Características físicas y técnicas (RE (UE) 2020/1070):
  Aplica a las clases E0 (PIRE = mW), E2 (PIRE = 2W) y E10 (PIRE = 10W y 2,2 m altura mínima sobre vía pública).
  Límites de CEM establecidos en la Recomendación 1999/519/EC y EN 62232:2017.
  Integración plena y de forma segura en su estructura de sustentación y, por lo tanto, ser invisibles para el público.
  O, cumplir una serie de requisitos (I):
    Volumen máx. de 30 litros (p. ej. 40x25x30 cm) para la parte visible para garantizar su carácter discreto:
      SAWAP utilizado por 1 o más usuarios del espectro.
      Conjunto de SAWAP instalados en un sistema de soporte (semáforo, poste, marquesina, valla, …).
Norma UNE SAWAPs

## Slide 9
Requisitos (II):
  Si el sistema de antenas y otros elementos del SAWAP se instalan por separado, cualquier parte de estos que exceda de 30 litros deberá ser invisible al público en general.
  Requisitos estéticos: coherencia visual con la estructura, tamaño proporcionado, forma coherente, colores neutros y cables ocultos.
  El peso y la forma no deben requerir un refuerzo estructural de la estructura de apoyo.
  Los clase E10 solo en espacios al aire libre o en espacios a cubierto con una altura de techo mínima de 4 m.
Norma UNE SAWAPs

## Slide 10
CTN 133/SC1 - GT SAWAP:
  Constitución: Plenario CTN 133/SC1 de 30/11/2021.
  Miembros: COIT, UNE, SETELECO, FEMP, RECI, DigitalES, FENITEL, …
  Reunión inicial: 01/03/2022.
  Áreas de trabajo (por concretar):
    Instalación segura en mobiliario urbano.
    Acometida de cables f.o.
    Alimentación: Individual/compartida.
  Editores: COIT y RECI
Norma UNE SAWAPs

## Slide 11
José Antonio Rodríguez Álvarez (jarodrigueza@economia.gob.es)
Coordinador de Área
Subdirección General Operadores de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales
Gracias!!!